# Ausschreibungstext

FRANK Schachtanschlussmuffe SAM aus PE 100

Pos.	Produktbeschreibung	EP EUR	GP EUR

1	FRANK Schachtanschlussmuffe SAM aus PE 100 mit integrierter Heizwendel und außenliegenden Anschlusskontakten, als Festpunktkonstruktion mit aufgezogenem FRANK-Mauerkragen aus EPDM (druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule), zum schalungsbündigen Einbau in 
Betonbauwerke

für PE-Rohre DA ...........*, SDR 17,6

Baulänge 140 mm

Schweißung nach Angaben des Herstellers

........... St.

2	Abwassersattel DN 150, formgespritzt aus PE-80, 
da 160 x 9,1 (oder 160 x 5,0), Typ Ea zum bauseitigen Einbau (90°) in PE-Rohre DA ...........*, SDR 17,6, als Aufschweißsattel, mit integrierter Elektromuffe, Stutzenlänge ca. 240 mm. Aufspannwerkzeug, komplett mit Lochsäge, kann gegen eine Mietgebühr zur Verfügung gestellt werden.

........... St.

Alle Positionen Liefernachweis:	Frank GmbH

Starkenburgstraße 1

64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.	06105 4085-0

Fax	06105 4085-249

Internet: http://www.frank-gmbh.de

E-Mail: info@frank-gmbh.de

* DA 160, DA 225, DA 280, DA 355, DA 450, DA 560 lieferbar.