Ausschreibungstext

Kugelhahn Gas ohne Getriebe aus PE 100-RC

PE 100 Kugelhahn Gas, SDR 11, schwarz, formgespritzt in monoblockweise, molchbare Armatur (nach DIN EN 1074-2), lange Schweißstutzen, geeignet für Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißung. Die Schaltkugel besteht aus Polyoxymethylen (POM) und ist in einem glasfaserverstärkten Polyamidgehäuse mittels Zapfen gelagert. Redundantes NBR-Dichtungssystem, max. Betriebsdruck 10 bar. Schließen und Öffnen erfolgt durch eine ¼ Umdrehung. Für den frei- und erdverlegten Einbau geeignet. Ein DVGW-Baumusterprüfzertifikat muss vorliegen, die Dokumentation der Produktqualität ist durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß DIN EN 10204 sind im Auftragsfall vom Bieter einzureichen.

Die Aufnahme des Kugelhahns entspricht der DVGW GW 336. Die Anforderungen der DVGW VP 302 sowie der DIN EN 1555-4 sind zu erfüllen.

Pos.	Produktbeschreibung	EP EUR	GP EUR

- PE-100-Kugelhahn Gas ohne Getriebe, SDR 11, orange, formgespritzt in monoblockweise, molchbare Armatur nach DIN EN 1074-2, lange Schweißenden, NBR-Dichtung, MOP 10 bar, inkl. Adapterglocke und Dichtring, kompatibel mit gängigen Betätigungselementen (Innenvierkant bis d 63 = 20 mm; > d 63 = 25 mm).

Anschlussdurchmesser d..........mm

Artikelgruppe: 45 3330....

........... St.

Alle Positionen Liefernachweis:	Frank GmbH

Starkenburgstraße 1

64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.	06105 4085-0

Fax	06105 4085-249

Internet: http://www.frank-gmbh.de

E-Mail: info@frank-gmbh.de