Ausschreibungstext

FRANK-Wanddurchführungen

Vorbemerkungen

FRANK-Wanddurchführungen bestehen aus PE-100-Rohren, die mit FRANK-Mauerkragen aus EPDM versehen sind. Durch einseitigen oder beidseitigen Anschlussflansch können Rohrleitungen an Betonwände und Bodenplatten angeflanscht werden.

Der integrierte ringförmige, mit profilierten Stegen versehene Mauerkragen schafft eine druckwasserdichte Verbindung zwischen PE-Rohr und dem umschließenden Beton. Die Dimensionen der Wanddurchführungen sind auf PE-100 -Rohr ausgelegt und die Rohrleitung kann mit Losflanschen gebohrt nach DIN 2501 PN 10 angeschlossen werden. Die Wanddurchführung wird in die Schalung eingelegt. Da die Wanddurchführung mit der Betonwand oder Bodenplatte abschließen soll, ist vorher die exakte Länge der Wanddurchführung anzugeben.

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass der Mauerkragen vollständig mit Beton benetzt und der Beton sorgfältig verdichtet wird!

Mauerkragen können zur Rohrdurchführung durch Wandausbrüche verwendet werden. Hier ist darauf zu achten, dass die Öffnung umlaufend mindestens 10 cm größer als der Mauerkragen ist. Die Öffnung ist unter Druck zu verpressen.

Die Bezeichnung der FRANK-Mauerkragen orientiert sich an den Rohraußendurchmessern von PE-100-Rohr (z. B. d 110)

Pos.	Produktbeschreibung	EP EUR	GP EUR

d 32 – d 630 (Rohraußendurchmesser):

1	FRANK-Wanddurchführung gerade, aus PE 100, Rohraußendurchmesser d .......... mm, Länge .......... mm, mit einseitigem Anschlussflansch DIN 2501, Hülsendübel aus 1.4571, mit Schutzstopfen, Lochkreis nach DIN 2501 PN 10. Die Druckbeständigkeit (bis d 315 grundwasserdicht bis 6 bar, ab d 355 bis 1 bar) des Mauerkragens ist durch einen unabhängigen Prüfbericht nachzuweisen.

Material:	...................................

Druckstufe:	...................................

........... St.

d 32 – d 630 (Rohraußendurchmesser):

1	FRANK-Wanddurchführung gerade, aus PE 100, Rohraußendurchmesser d ......... mm, Länge ......... mm, mit beidseitigem Anschlussflansch DIN 2501, Hülsendübel aus 1.4571, mit Schutzstopfen, Lochkreis nach DIN 2501 PN 10. Die Druckbeständigkeit (bis d 315 grundwasserdicht bis 6 bar, ab d 355 bis 1 bar) des Mauerkragens ist durch einen unabhängigen Prüfbericht nachzuweisen.

Material:	...................................

Druckstufe:	...................................

........... St.

Alle Positionen Liefernachweis:	Frank GmbH

Starkenburgstraße 1

64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.	06105 4085-0

Fax	06105 4085-249

Internet: http://www.frank-gmbh.de

E-Mail: info@frank-gmbh.de